## Slide 1
WEEK 5-6
RISC-V CNN 加速器
SoC Bring-Up 阶段进度
基于 Hummingbird E203 + NICE 接口
bringup_v1 · V1.7 · 2026.03

## Slide 2
CONTENTS
目录
01
本阶段工作
Week 5-6 核心任务
02
核心成果
关键指标与验证
03
关键代码
NICE 接口与驱动
04
测试结果
仿真验证输出
05
系统架构
技术设计要点
06
当前状态
下一步计划

## Slide 3
01
本阶段工作
Week 5-6 SoC 集成
1
E203 NICE 接口集成
官方 e203_hbirdv2 SoC 集成 · 修正 ISA 编码 (funct7) · 完整响应协议
2
Nuclei 工具链配置
GNU toolchain 2024.06 · SDK 应用程序 · ITCM/DTCM 内存镜像
3
全SoC 仿真验证
CLEAR/WLOAD/DLOAD/COMP/RSTAT 全流程 · RSTAT=320 通过
4
Phase 4 工程恢复
SDK delta 补丁导出 · 一键回归脚本 · 协作恢复文档
5
Phase 5 板级准备
FPGA 目标板锁定 · OpenOCD 安装 · 环境检查脚本

## Slide 4
02
核心成果
Key Achievements
320
RSTAT
全SoC仿真验证通过
V1.7
版本号
接口安全验证完成
5
Phase
Phase 1-5 全部闭环
100%
Pre-board
所有预验证通过

## Slide 5
03
关键代码
NICE 指令定义 (custom_insn.h)
// NICE接口使用 funct7 编码区分指令
#define ACC_FN_WLOAD 0
#define ACC_FN_DLOAD 1
#define ACC_FN_COMP 2
#define ACC_FN_RSTAT 3
#define ACC_FN_CLEAR 4
// 示例：读取结果
#define ACC_RSTAT(rd) \
asm volatile(".insn r 0x0b, %c1, %c2, %0, x0, x0" \
: "=r"(rd) : "i"(ACC_X_RD), "i"(ACC_FN_RSTAT))

## Slide 6
03
关键代码
SDK 完整调用流程 (main_system.c)
int main() {
ACC_CLEAR(); // Step 1: 清除累加器
// Step 2: 加载16个权重
ACC_WLOAD(test_weights, 0);
ACC_WLOAD(test_weights, 1);
ACC_WLOAD(test_weights, 2);
ACC_WLOAD(test_weights, 3);
// Step 3: 加载16个激活值
ACC_DLOAD(test_data, 0);
ACC_DLOAD(test_data, 1);
ACC_DLOAD(test_data, 2);
ACC_DLOAD(test_data, 3);
ACC_COMP(); // Step 4: 触发计算
ACC_RSTAT(result); // Step 5: 读取结果
printf("Result: %d\n", result); // -> 320
}

## Slide 7
04
测试结果
Full-SoC 仿真验证输出
[SW] Executing ACC_CLEAR...
[SW] Executing ACC_WLOAD x4...
[SW] Executing ACC_DLOAD x4...
[SW] Executing ACC_COMP...
[SW] Executing ACC_RSTAT...
[SW] Final Result from Accelerator: 320
>>> SYSTEM TEST PASSED! <<<
[TB_PASS] mock NICE regression completed
验证覆盖
接口安全 (非法Opcode/Funct7/索引)
协议合规 (Busy阻塞/重复RSTAT)
三层仿真 (Local RTL / Lightweight / Full-SoC)

## Slide 8
05
系统架构
Architecture
E203 RISC-V
Hummingbird E203 核心
NICE 协处理器接口
NICE Interface
自定义指令扩展
Opcode 0x0b · funct7
CNN Accelerator
4x4 PE Array
INT8 · Output Stationary
Software SDK
Nuclei SDK
完整软件驱动支持

## Slide 9
06
当前状态
Status & Next Steps
已完成
✓ 全SoC仿真 RSTAT=320
✓ 接口安全验证
✓ SDK 软件路径
✓ Pre-board 预验证
待确定
⏳ FPGA 目标板 (mcu200t / ddr200t)
⏳ JTAG/FTDI 硬件连接
⏳ UART 串口路径
下一步：确定 FPGA 目标板后，进入硬件验证阶段

## Slide 10
感谢聆听
Questions & Discussion
RISC-V CNN 加速器 · SoC Bring-Up · V1.7 · 2026.03